## Slide 1: Robótica de competición
(Siguelíneas y minisumo)
Rubén Espino San José
Javier Baliñas
Rubén Espino
Javier Isabel

## Slide 2: Antes de comenzar…
Regla básica:
  Todo es posible con Internet e iniciativa
Una regla no escrita:
  La ingeniería es “90% intuición, 10% ingeniería”
Un consejo:
  Basarse en el trabajo de los demás y evolucionarlo. Partir de cero implica invertir demasiado tiempo
Para no desesperar:
  La robótica no es una ciencia exacta, todo son relaciones de compromiso

## Slide 3: Otro detalle…
Esto es un robot
Esto no es un robot
Este es mi gato, Batman

## Slide 4: ÍNDICE
Hardware
Mecánica
Software
Referencias bibliográficas

## Slide 5: HARDWARE
Motores
Drivers de motores
Baterías
Sensores
  de línea/suelo
  de distancia
  encoders
Microcontrolador
Comunicación inalámbrica

## Slide 6: MOTORES
Velocidad
Fuerza
Tamaño
Peso
Tensión de alimentación
Corriente que consume

## Slide 7: DRIVERS DE MOTORES
Tipo de transistores (bipolar, MOSFET…)
Tensión de alimentación
Tensión lógica de entrada
Corriente máxima de salida en continua y en pico
Frecuencia máxima de PWM
Número de canales por driver
PWM para controlar el motor con señal digital
Aplicar una PWM de alta frecuencia equivale a aplicar el valor medio de señal de la PWM

## Slide 8: BATERÍAS
Baterías Lipo
Alta capacidad de descarga
Son peligrosas. No cortocircuitar ni golpear
Celdas de 3,7V (llegan a 4,2V), no deben bajar de 3V
Carga balanceada
Relación de compromiso entre el peso de la batería (o peso total del robot) y la autonomía
  2200 mAh * 25 C = 55 A (en continua)
  2200 mAh * 50 C = 110 A (en pico)
  60 min / 25 C = 2 min 24 s (a corriente máxima en continua)
  Ejemplo a 5 A: (2 min 24 s) * 55 A / 5 A = 26 min 24 s

## Slide 9: SENSORES DE LÍNEA/SUELO
CNY70
QRE1113
QRE1114

## Slide 10: SENSORES DE DISTANCIA
GP2Y0A21
GP2Y0D340K
Led + fototransistor

## Slide 11: ENCODERS
Ópticos
De efecto Hall

## Slide 12: MICROCONTROLADOR
Arduino
STM32F0 – F4
PIC / dsPIC

## Slide 13: COMUNICACIÓN INALÁMBRICA
Bluetooth HC-05
  Configurable mediante comandos AT
  Conectado por UART

## Slide 14: MECÁNICA
Mecánica en un siguelíneas
Mecánica en un minisumo

## Slide 15: MECÁNICA EN UN SIGUELÍNEAS
Dimensiones del siguelíneas
Peso y centro de masas
Reductora de motores y diámetro de las ruedas
Separación de sensores de línea
Adherencia de las ruedas

## Slide 16: MECÁNICA EN UN SIGUELÍNEAS
Dimensiones del siguelíneas
  Distancia entre ruedas
    Relación de compromiso entre velocidad de respuesta y agarre en curva
  Distancia entre el eje motriz y los sensores de línea
    Relación de compromiso entre capacidad de respuesta y anticipación a las curvas

## Slide 17: MECÁNICA EN UN SIGUELÍNEAS
Peso
  Demasiado pesado: mayor consumo, más lento, mayor inercia y peor respuesta
  Demasiado ligero: poco agarre en curvas
Centro de masas
  Demasiado adelantado: efecto péndulo en curvas
  Demasiado atrasado: caballito en aceleraciones

## Slide 18: MECÁNICA EN UN SIGUELÍNEAS
Reductora de motores y diámetro de las ruedas
  Mayor diámetro de rueda o menor reductora -> Menos fuerza y más velocidad
  Menor diámetro de rueda o mayor reductora -> Más fuerza y menos velocidad

## Slide 19: MECÁNICA EN UN SIGUELÍNEAS
Separación de sensores de línea
  Depende de la altura de los sensores y la amplitud del haz del led

## Slide 20: MECÁNICA EN UN SIGUELÍNEAS
Adherencia de las ruedas
  Demasiado anchas o demasiados apoyos, hace perder adherencia
  Cuanto más blandas, mayor agarre

## Slide 21: MECÁNICA EN UN MINISUMO
Distribución de motores
Dimensiones del minisumo
Peso y centro de masas
Reductora de motores y diámetro de las ruedas
Colocación de sensores de distancia
Colocación de sensores de suelo
Adherencia de las ruedas
Inclinación de la pala/cuchilla

## Slide 22: MECÁNICA EN UN MINISUMO
Distribución de motores
  ¿2 o 4 motores?

## Slide 23: MECÁNICA EN UN MINISUMO
Dimensiones del minisumo
  Distancia entre ruedas
    Pocas opciones… Robot de 10 cm de ancho máximo
  Distancia entre el eje motriz y la pala/cuchilla
    Pocas opciones… Robot de 10 cm de largo máximo

## Slide 24: MECÁNICA EN UN MINISUMO
Peso
  El máximo posible, 500 gr
Centro de masas
  Cuanto más bajo, mejor
  Hacia las ruedas para ganar agarre
  Hacia la cuña para pasarla por debajo del contrario

## Slide 25: MECÁNICA EN UN MINISUMO
Reductora de motores y diámetro de las ruedas
  Mayor diámetro de rueda o menor reductora -> Menos fuerza y más velocidad
  Menor diámetro de rueda o mayor reductora -> Más fuerza y menos velocidad

## Slide 26: MECÁNICA EN UN MINISUMO
Colocación de sensores de distancia
  Cuanto más espacio cubran, más posibilidades habrá de ver al oponente

## Slide 27: MECÁNICA EN UN MINISUMO
Colocación de sensores de suelo
  Dos delante para controlar el borde al avanzar
  Uno o dos detrás opcionales

## Slide 28: MECÁNICA EN UN MINISUMO
Adherencia de las ruedas
  Demasiado anchas o demasiados apoyos, hace perder adherencia
  Cuanto más blandas, mayor agarre

## Slide 29: MECÁNICA EN UN MINISUMO
Inclinación de la pala/cuchilla
  Demasiado inclinada, puede dañar el tatami
  Poco inclinada, fácil de evadir. El contrario pasaría su pala por debajo de nuestro robot

## Slide 30: SOFTWARE
Algoritmos para seguimiento de líneas o paredes
¿Qué es un PID?
Aplicaciones prácticas de un PID

## Slide 31: ALGORITMOS PARA SEGUIMIENTO DE LÍNEAS O PAREDES
PID
Control borroso
Filtros de partículas
Algoritmos genéticos
…

## Slide 32: ¿QUÉ ES UN PID?
Proporcional
  Detecta el error de posición
Integral
  Detecta el error acumulado
Derivativo
  Detecta la variación del error de posición

## Slide 33: APLICACIÓN PRÁCTICA DE UN PID
Proporcional = posición – posición_central
Integral = integral + proporcional
  Saturar integral para no hacer inestable el algoritmo
Derivativo = proporcional – proporcional_anterior
  Actualizar proporcional_anterior = proporcional
Error = kp * proporcional + ki * integral + kd * derivativo

## Slide 34: REFERENCIAS
GitHub
  Javier Baliñas: supernudo
    TFC
  Rubén Espino: Resaj
  Javier Isabel: JavierIH
  Puma Pride: puma-pride
  EuRobotics Engineering: eurobotics
Facebook
  @pumaprideteam
Twitter
  Javier Baliñas: @supernudo
  Rubén Espino: @RugidoDePuma
  Javier Isabel: @JavierIH

## Slide 35: RESUMIENDO EN 4 IES…
Para hacer un robot de competición, hace falta:
  Internet
  Investigación
  Intuición
  Iniciativa

## Slide 36
GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN 