## Slide 1: Cómo construí a pumatrón
Rubén Espino San José

## Slide 2: ¿QUÉ ES UN ROBOT?
Dispositivo autónomo
  Interactúa con el entorno
  Tiene cierta inteligencia
  Capacidad de decisión ante diferentes situaciones
Esto es un robot
Esto no es un robot

## Slide 3: FUNCIONAMIENTO DE UN ROBOT
Funcionamiento similar al de un ser humano
Procesado de la información y toma de decisión
Actuación
Lectura del entorno
Transmisión
Transmisión
Robot
Sensores
Cables
Actuadores (motores)
Cables
Microcontrolador o Procesador
Persona
Sentidos
Cuerpo
Nervios sensitivos
Cerebro
Nervios motores

## Slide 4: ¿POR QUÉ SURGIÓ PUMATRÓN?
Me picaba el gusanillo por la robótica
Complementar mis estudios con algo realmente interesante
Cambié atletismo por robótica (que otros compitan por mi)
Necesidad de saciar el SAV
Y me daban 6 créditos de libre elección por competir en Alcabot

## Slide 5: ¿EN QUÉ PRUEBAS COMPITE PUMATRÓN?
Rastreadores
Velocistas
Carreras

## Slide 6: ACTUADORES: MOTORES
Tracción diferencial
  Cada motor es independiente y mueve una rueda
Micromotores de Pololu
  Motores de corriente continua
  Alta potencia
  Buena relación velocidad*fuerza
  Pesan poco
  Reducido tamaño

## Slide 7: ACTUADORES: DRIVERS DE MOTORES (puente en H)
En la primera versión:
  L293
    Dos puentes en H
    Transistores bipolares
    Disipa parte de la potencia
  Frecuencia de PWM de 1KHz
En la segunda versión:
  TB6612FNG
    Dos puentes en H
    Transistores MOSFET
    Apenas disipa potencia
  Frecuencia de PWM entre 10 y 20KHz

## Slide 8: ALIMENTACIÓN: BATERÍAS
Baterías Lipo
  Alta capacidad de descarga
  Son peligrosas. No cortocircuitar ni golpear
  Carga balanceada de las celdas
Primera versión: Lipo 2S, 900 mAh
Segunda versión: Lipo 2S, 240 mAh

## Slide 9: SENSORES DE LÍNEA/SUELO
Primera versión: CNY70
  12 sensores
Segunda versión: QRE1113
  16 sensores para rastreador
  6 sensores para velocista

## Slide 10: SENSORES DE DISTANCIA
GP2Y0A21
  Analógico
GP2Y0D340K
  Digital

## Slide 11: ENCODERS
Ópticos
  Primera versión: Simples
  Segunda versión: En cuadratura

## Slide 12: MICROCONTROLADOR
LPC2138 en todas las versiones
  ARM7
  60 MHz
  Más que suficiente para este tipo de robots

## Slide 13: COMUNICACIÓN INALÁMBRICA
Muy útil e imprescindible para testear parámetros en tiempo real con el robot en movimiento
Bluetooth HC-05
  Configurable mediante comandos AT
  Conectado por UART

## Slide 14: MECÁNICA: CHASIS
Primera versión:
  Autosoportado
  Totalmente modular
  Chasis rígido
Segunda versión:
  Autosoportado
  Placa de sensores intercambiable
  Chasis flexible con suspensión

## Slide 15: MECÁNICA: CHASIS
Dimensiones y forma del chasis
  Primera versión: a ojo y por intuición, lo más compacto posible
  Segunda versión: relación de distancia entre ruedas y distancia del eje motriz a los sensores con el peso centrado y atrasado

## Slide 16: MECÁNICA: RELACIÓN MOTRIZ
Reductora de motores y diámetro de las ruedas
  Primera versión:
    Rastreador: relación 50:1, diámetro de rueda 45 mm
  Segunda versión:
    Rastreador: relación 30:1, diámetro de rueda 15 mm
    Velocista: relación 10:1, diámetro de rueda 27,5 mm

## Slide 17: MECÁNICA: SEPARACIÓN DE SENSORES
Separación de sensores de línea
  Depende de la altura de los sensores y la amplitud del haz del led
  Primera versión: 10 mm
  Segunda versión: 7 mm

## Slide 18: MECÁNICA: ADHERENCIA DE LAS RUEDAS
Adherencia de las ruedas
  Primera versión:
    Experimentar con materiales
    Ruedas blandas forradas de globos
  Segunda versión:
    Ruedas de goma para el rastreador
    Ruedas de espuma para el velocista
    Medida de adherencia para optimizar dimensiones

## Slide 19: SOFTWARE: ALGORITMOS PARA SEGUIMIENTO DE LÍNEAS
Primera versión: if, else if, else if, else if…
  Lo más sencillo
  Tedioso de programar y calibrar
  Es difícil conseguir buenos resultados
Segunda versión: algoritmo PID
  Fácil de calibrar
  Se consiguen muy buenos resultados

## Slide 20: SOFTWARE: ¿QUÉ ES UN PID?
Proporcional
  Detecta el error de posición
Integral
  Detecta el error acumulado
Derivativo
  Detecta la variación del error de posición

## Slide 21: REFERENCIAS
GitHub
  Javier Baliñas: supernudo
  Rubén Espino: Resaj
  Javier Isabel: JavierIH
Facebook
  @pumaprideteam
Twitter
  Javier Baliñas: @supernudo
  Rubén Espino: @RugidoDePuma
  Javier Isabel: @JavierIH

## Slide 22
GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN 