## Slide 1: Cyclops-Project un siguelíneas de competición Open source hardware
Rubén Espino San José

## Slide 2: UN POCO DE HISTORIA…
Rastreadores: seguimiento de línea con caminos a elegir en las bifurcaciones
  Primer rastreador (2010)
  Último rastreador (Pumatrón, 2017)

## Slide 3: UN POCO DE HISTORIA…
Velocistas: persecución entre dos robots
  Primer velocista (Speed Demon, 2012)
  Último velocista (Pumatrón, 2014)

## Slide 4: UN POCO DE HISTORIA…
Carreras: evolución de velocistas. Carreras a 10 vueltas entre varios robots, con cambios de carril y adelantamientos
  Pumatrón (2017)

## Slide 5: Evolución de carreras
Antes: pistas con doble carril
Ahora: pistas con degradado simétrico
Generadores de circuitos con Octave:
  Con degradados: circuit-maker
  Con líneas: basic-circuit-maker

## Slide 6: Cyclops-Project
Y llegó Cyclops-Project…
¿Por qué surgió?
  Primeras pruebas con cámara para el seguimiento de líneas
  Idea de kit educativo para promocionar la LNRC

## Slide 7: Cyclops: Características
Open Source Hardware
  Arduino
  Kicad
  FreeCAD
Basado en Pumatrón, tanto en hardware como en firmware
  Simplificación del hardware
  Algoritmo PID y máquina de estados similares
Sencillez y robustez
Base de partida para iniciarse en las competiciones
Precio asequible

## Slide 8: Cyclops: Composición del kit
Partes del kit:
  Kit básico de velocista
  Extra de sensores de distancia para carreras
  Extra de bluetooth para comunicación inalámbrica
  Extra de cámara para seguimiento de línea experimental a distancia
Adaptabilidad del kit:
  Morro intercambiable para adaptar el robot a diferentes pruebas

## Slide 9: Cyclops: kit básico
Kit básico de velocista:
  Chasis autosoportado: el chasis es la propia PCB
  Morro intercambiable con 6 sensores CNY70 multiplexados para seguimiento de línea
  Batería Lipo 2S
  Arduino nano
  Pulsadores de selección de menú
  Leds indicadores
  Expansor I2C para poder soportar todos los periféricos incorporados
  Driver de motores TB6612FNG
  Micromotores 10:1 HP con encoders magnéticos en cuadratura
  Ruedas de 32mm de diámetro

## Slide 10: Cyclops: Sensores de distancia
Extra para carreras:
  Sensor de distancia GP2Y0A21 de 80cm para detección frontal de oponentes
  Sensores de distancia GP2Y0A41 de 35cm para detección lateral de oponentes
  Pantalla blanca trasera, obligatoria por normativa para mejorar la visibilidad de los robots

## Slide 11: Cyclops: Bluetooth
Extra de Bluetooth HC-05:
  Configurable mediante comandos AT
  Conectado por UART
  Posibilidad de realizar telemetría en tiempo real

## Slide 12: Cyclops: Cámara
Extra de cámara:
  Cámara TSL1401, con lectura de 1x128 píxeles y apertura de 120 grados
En desarrollo. Es algo experimental para seguir la línea
Principal inconveniente: comportamiento variable en función de la luminosidad

## Slide 13: Cyclops: Firmware básico
Está bien tener una base de la que partir para solventar el gran escalón que hay para competir en algunas pruebas
Darlo todo hecho es contraproducente. Parte del objetivo es aprender para luego poder aportar
Firmware básico:
  Calibración inicial de sensores
  PID de seguimiento de línea
  Ajuste de parámetros de PID y velocidad en tiempo real por bluetooth

## Slide 14: Cyclops: objetivos a largo plazo
Asentar el proyecto como kit educativo de robótica para personas con conocimientos básicos de electrónica
Crear una comunidad de makers interesados por los robots de seguimiento de líneas, potenciando la evolución del proyecto y de las competiciones en España
Adaptar el kit para diferentes pruebas de seguimiento de líneas
Exprimir las posibilidades de emplear dispositivos de visión a distancia
  Anticiparse a las curvas
  Prescindir del reconocimiento de pista

## Slide 15: REFERENCIAS
Proyectos relacionados en GitHub
  Rubén Espino: Resaj
  Cyclops-Project
  Circuit-maker
  Basic-circuit-maker
Facebook
  @pumaprideteam
Twitter
  Javier Baliñas: @supernudo
  Rubén Espino: @RugidoDePuma
  Javier Isabel: @JavierIH

## Slide 16
GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN 