## Slide 1: Cyclops-Project Hardware y programación básicos para un robot de carreras
Rubén Espino San José

## Slide 2: Cyclops-Project
Robot siguelíneas para competiciones de velocistas y carreras
Primeras pruebas con cámara para el seguimiento de líneas
Kit educativo para promocionar la LNRC

## Slide 3: Cyclops: Características
Open Source Hardware
  Arduino
  Kicad
  FreeCAD
Basado en Pumatrón, tanto en hardware como en firmware
  Simplificación del hardware
  Algoritmo PID y máquina de estados similares
Sencillez y robustez
Base de partida para iniciarse en las competiciones
Precio asequible

## Slide 4: Cyclops: Composición del kit
Partes del kit:
  Kit básico de velocista
  Extra de sensores de distancia para carreras
  Extra de bluetooth para comunicación inalámbrica
  Extra de cámara para seguimiento de línea experimental a distancia
Adaptabilidad del kit:
  Morro intercambiable para adaptar el robot a diferentes pruebas

## Slide 5: Cyclops: kit básico velocista
Kit básico de velocista:
  Chasis autosoportado
  Batería Lipo 2S
  Arduino nano
  Pulsadores de selección de menú
  Leds indicadores
  6 sensores CNY70 con salida analógica
  Micromotores 10:1 HP con encoders magnéticos en cuadratura
  Driver de motores TB6612FNG
  Ruedas de goma

## Slide 6: Cyclops: Sensores de distancia
Extra para carreras:
  Sensor de distancia GP2Y0A21 analógico de 80 cm, para detección frontal de oponentes
  Sensores de distancia GP2Y0A41 analógico de 35 cm, para detección lateral de oponentes
  Pantalla blanca trasera, obligatoria por normativa para mejorar la visibilidad de los robots

## Slide 7: Cyclops: Bluetooth
Extra de Bluetooth HC-05:
  Configurable mediante comandos AT
  Conectado por UART
  Posibilidad de realizar telemetría en tiempo real

## Slide 8: Cyclops: Cámara
Extra de cámara:
  Cámara TSL1401, con lectura de 1x128 píxeles y apertura de 120 grados
En desarrollo. Es algo experimental para seguir la línea
Principal inconveniente: comportamiento variable en función de la luminosidad

## Slide 9: Cyclops: diagrama de bloques
Falta de recursos del ATMEGA 328 de la Arduino Nano
  Necesidad de habilitar más pines con expansor I2C y multiplexor
Microcontrolador
ATMEGA 328
Arduino Nano
Multiplexor
Expansor I2C
Sensores de línea
Pulsadores
Leds
Driver motores
Sensores de distancia
Bluetooth
Lectura de batería
DIG
ADC
I2C
ADC
UART
ADC
DIG
DIG
AN
PWM
DIG
Cámara
DIG
ADC
Motores
Encoders de motores
DIG

## Slide 10: Cyclops: Firmware básico
Firmware básico:
  Menú/máquina de estados
    Calibración inicial de sensores
    Start/stop
  Algoritmo de seguimiento de línea
    Cálculo de la posición de la línea
    PID
  Comunicación Bluetooth
    Ajuste de parámetros de PID y velocidad en tiempo real
    Parada de emergencia

## Slide 11: Cyclops: PID
Algoritmo que se emplea para contrarrestar los efectos de las perturbaciones en un sistema lineal
Compuesto de las siguientes partes:
  Proporcional
    Detecta el error proporcional
    Corrección de posición
  Integral
    Detecta el error acumulado
    Oposición a las perturbaciones
  Derivativo
    Detecta la variación del error proporcional
    Corrección de velocidad

## Slide 12: Cyclops: calibración del PID
Pasos para calibrar un PID manualmente:
  Poner todas las K's a cero
  Ir aumentando poco a poco Kp
  Cuando el robot empiece a cabecear, bajar un poco el valor de Kp y dejarlo fijo
  Realizar los pasos 2 y 3 para calibrar Kd
La respuesta varía si se modifica la velocidad lineal del robot, por lo que habrá que realizar el cálculo de las K’s para cada velocidad
Posibles respuestas:
  Subamortiguado
  Sobreamortiguado
  Amortiguamiento crítico

## Slide 13: Cyclops: líneas futuras
Programación de interrupciones de encoders para mejorar los cálculos de distancia recorrida y velocidad
Adaptación de la cámara para mejorar la lectura de la línea
Diseño de un morro más corto y con más sensores para posibilitar su empleo en pruebas de rastreadores
Posible adaptación a circuitos que sustituyan la línea por un degradado

## Slide 14: REFERENCIAS
Referencias de GitHub
  Rubén Espino: Resaj
  Cyclops-Project
Facebook
  @pumaprideteam
Twitter
  Javier Baliñas: @supernudo
  Rubén Espino: @RugidoDePuma
  Javier Isabel: @JavierIH

## Slide 15
GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN 