## Slide 1: Cyclops-Project electrónica de un robot de carreras
Rubén Espino San José

## Slide 2: Cyclops-Project
Robot siguelíneas para competiciones de velocistas y carreras
Primeras pruebas con cámara para el seguimiento de líneas
Kit educativo para promocionar la LNRC

## Slide 3: Cyclops: Características
Open Source Hardware
  Arduino
  Kicad
  FreeCAD
Basado en Pumatrón, tanto en hardware como en firmware
  Simplificación del hardware
  Algoritmo PID y máquina de estados similares
Sencillez y robustez
Base de partida para iniciarse en las competiciones
Precio asequible

## Slide 4: Cyclops: Composición del kit
Partes del kit:
  Kit básico de velocista
  Extra de sensores de distancia para carreras
  Extra de bluetooth para comunicación inalámbrica
  Extra de cámara para seguimiento de línea experimental a distancia
Adaptabilidad del kit:
  Morro intercambiable para adaptar el robot a diferentes pruebas

## Slide 5: Cyclops: diagrama de bloques
Una Arduino para gobernarlos a todos…
  Necesidad de habilitar más pines con expansor I2C y multiplexor
Microcontrolador
ATMEGA 328
Arduino Nano
Multiplexor
Expansor I2C
Sensores de línea
Pulsadores
Leds
Driver motores
Sensores de distancia
Bluetooth
Lectura de batería
DIG
ADC
I2C
ADC
UART
ADC
DIG
DIG
AN
PWM
DIG
Cámara
DIG
ADC
Motores
Encoders de motores
DIG

## Slide 6: Cyclops: EXPANSOR i2c Y PERIFÉRICOS DIGITALES
Expansor I2C PCF8574
Similar a un microcontrolador, pero no necesita programación
Comunicación I2C entre Arduino y expansor
Control de periféricos digitales:
  Leds
  Pulsadores
  Dirección de los motores

## Slide 7: Cyclops: MULTIPLEXOR Y DISPOSITIVOS ANALÓGICOS
Disponibles 8 pines analógicos. 11 necesarios:
  1x sensor de distancia GP2Y0A21 para detección frontal de oponentes
  2x sensor de distancia GP2Y0A41 para detección lateral de oponentes
  Lectura de tensión de batería
  6x CNY70 para lectura de línea
  Lectura de cámara
Solución: multiplexor CD4053
  Actúa como conmutador entre varios dispositivos
  3 pines analógicos para lectura de datos
  1 pin digital para selección de canal

## Slide 8: Cyclops: MOTORES Y ENCODERS
Micromotores 10:1 HP
Driver de motores TB6612FNG
  2 pines digitales para determinar el sentido de cada motor
  1 pin de PWM para controlar la velocidad de cada motor
Encoders magnéticos en cuadratura
  2 canales a pines digitales o de interrupción por cada motor

## Slide 9: Cyclops: Bluetooth
Extra de Bluetooth HC-05:
  Configurable mediante comandos AT
  Conectado por UART
  Posibilidad de realizar telemetría en tiempo real

## Slide 10: Cyclops: Cámara
Cámara TSL1401, con lectura de 1x128 píxeles y apertura de 120 grados
Comportamiento variable en función de la luminosidad
Microcontrolador
ATMEGA 328
Arduino Nano
Cámara
DIG
ADC

## Slide 11: REFERENCIAS
Referencias de GitHub
  Rubén Espino: Resaj
  Cyclops-Project
Facebook
  @pumaprideteam
Twitter
  Javier Baliñas: @supernudo
  Rubén Espino: @RugidoDePuma
  Javier Isabel: @JavierIH

## Slide 12
GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN 