## Slide 1: De velocistas a carreras cómo evolucionar el robot
Rubén Espino San José

## Slide 2: De la prueba tradicional de velocistas…
Velocistas: persecución entre dos robots
  Pumatrón en Robolid 2014
Los robots pueden ser muy sencillos:
  Tracción diferencial
  Sensores para seguir la línea
  PID para seguimiento de línea

## Slide 3: … a la prueba de carreras
Carreras: evolución de velocistas. Carreras a 10 vueltas entre varios robots, con cambios de carril y adelantamientos
  Pumatrón en Gitech 2017
Robots más complejos:
  Detección de robots
  Algoritmos para cambio de carril

## Slide 4: evolución del hardware
Se mantiene la estructura básica de velocista
Se incluye:
  Sensores de distancia
    1x frontal (aconsejable analógico)
    2x laterales
  Pantalla trasera reflectante para facilitar la detección entre robots

## Slide 5: evolución del software
Se mantiene el seguimiento de línea con un PID
Nuevas condiciones a tener en cuenta:
  Si se detecta robot delante
    Si hay robot al lado: FRENAR
    Si no hay robot al lado: CAMBIAR DE CARRIL
  Secuencia de cambio de carril
    Varía en función de si es recta o curva y del radio de la curva
    Necesidad de reconocimiento de rectas y curvas con encoders o giróscopo

## Slide 6: estrategias adicionales
Aceleración en rectas
Cambio de carril en una ventana de detección en recta
  Mejora la fiabilidad. Evita finalizar el adelantamiento en curva
Seguir el rebufo del robot de delante con un PID
  Muy útil en caso de no poder adelantar
Volver al carril interior después de adelantar
  Para recorrer menos distancia

## Slide 7: Complicándolo un poco más…
Antes: pistas con 2 o 3 carriles
Ahora: pistas con degradado simétrico
Generadores de circuitos con Octave:
  Con degradados: circuit-maker
  Con líneas: basic-circuit-maker

## Slide 8: Carreras sobre degradado
Factores añadidos a tener en cuenta:
  El PID de seguimiento de línea se mantiene con pequeñas modificaciones
    Desfase para seguir la tonalidad de gris deseada
  Se conoce en todo momento la posición sobre el ancho de la pista
    Navegar sin incertidumbre al cambiar de carriles
    Optimizar cambio de carril en recta y en curva
Problemas principales:
  Si el morro del robot se levanta, confunde la tonalidad de gris
  La precisión no es tan buena y los robots tienden a oscilar
  La sensibilidad de los sensores tiene que regularse muy bien para que no haya zonas de incertidumbre “blancas” o “negras”

## Slide 9: REFERENCIAS
Proyectos relacionados en GitHub
  Rubén Espino: Resaj
  Cyclops-Project
  Circuit-maker
  Basic-circuit-maker
Facebook
  @pumaprideteam
Twitter
  Javier Baliñas: @supernudo
  Rubén Espino: @RugidoDePuma
  Javier Isabel: @JavierIH

## Slide 10
GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN 