## Slide 1: Un repaso a las competiciones de robots siguelíneas
Rubén Espino San José

## Slide 2: índice
Modalidades de competiciones de robots siguelíneas
  Internacionales
  Españolas
    Rastreadores
    Velocistas
    Carreras
La historia de la prueba de velocistas
  Etapas
  Robots destacados
  Cambios en la competición
  Tecnología empleada en los robots
  Problemas surgidos
  Confluencia de los robots
Líneas futuras

## Slide 3: Competiciones internacionales
Robotracer
  Siguelíneas con marcas de inicio y fin de curvas y de vuelta
Line follower enhanced (RobotChallenge)
  Con líneas discontinuas, balancines, etc.
Competiciones loopings y por el techo
...

## Slide 4: Competiciones españolas
Rastreadores
  Modalidad típica con marcas de giro en bifurcaciones
  Modalidad de “laberinto de líneas”
Velocistas
  Clasificación contrarreloj
  Cruces eliminatorios en modo persecución
Carreras
  Varios robots en pista con adelantamientos
  Carreras a 10 vueltas

## Slide 5: Velocistas y su historia
Es la prueba con más evolución en España, tanto en pistas como en normativas y tecnología aplicada en los robots
  Etapa 1: los inicios, no hay bases y hay que tirar de ingenio
  Etapa 2: empieza a haber una convergencia en la forma y la tecnología
  Etapa 3: primeras memorizaciones de pista
  Etapa 4: premia la ligereza y la adherencia
  Etapa 5: nace la competición de carreras
  Etapa 6: surgen las turbinas y se cambian las líneas por degradados en carreras

## Slide 6: Rápido y furioso 1. Los problemas que plantea velocistas
Etapa 1 (2000-2008): “todo” vale
  No hay base tecnológica previa
  Robots originales con muchos cables
Seguir una línea, reto ¿impensable?
Pistas simples
Orígenes en Alcabot (año 2000)
Galería de imágenes proporcionada por José Andrés Vicente Lober

## Slide 7: cuando subes la velocidad… Problemas derivados de la conducción temeraria
Etapa 2 (2008-2011): convergencia de los robots
  Robots bajos con tracción diferencial
La prueba apenas cambia
Problemas de adherencia
  Ya no valen los CD’s o cualquier cosa redonda como rueda
Destaca CRX de Robótica Zamorana y surge DPEbots

## Slide 8: La inteligencia es poder. toca memorizar el circuito
Etapa 3 (2011-2013): robots inteligentes que aceleran en rectas
  Robots muy rápidos
  Memorizan o programan el circuito en el código
Circuitos algo más intrincados
Ruedas de goma y motores DC
Más potencia de cálculo necesaria
  Aparece Silvestre, un robot con FPGA
Silvestre, Veloli, Álvaro y Jools destacan sobre el resto

## Slide 9: Aligerando, que es gerundio
Etapa 4 (2013-2014): robots ligeros, rápidos, con tracción diferencial
  Obsesión por el peso
  Micromotores DC, ruedas de espuma y adherentes
  Empieza a aparecer la fibra de carbono
Se eliminan los bordes rojos exteriores de la pista
Primeras líneas impresas
  Sensores analógicos
Problemas con los baches
Destacan: Gadgetocóptero, Jools, saga Smith, Pumatrón y Velowii
  Otros robots de la época: Azotador Lineal, E-nano

## Slide 10: + fotos de la 4ª etapa

## Slide 11: accidentes por doquier. Carreras a muerte
Etapa 5 (2014-2017): carreras de varios robots
  Literalmente: el caos
  Cambio de carril necesario
  Sensores para detectar a los oponentes
Se mantienen las pistas de 2 líneas
Problemas por ángulos muertos
Salidas de pista, choques
  Lastres para minimizar riesgos
¿Cuándo puedo adelantar?
…
Destacan: Velowii, Pumatrón, Jools, Smith Black, Sofía
Otros robots destacados: Maxim

## Slide 12: Rápido y furioso 6. La fiebre de las turbinas y los problemas con el degradado
Etapa 6 (2017-2018): turbinas y degradados
  Obsesión por la adherencia
  Nuevo avance evolutivo de la prueba
Degradado simétrico
  Necesidad de sensores analógicos de línea
Problemas en la precisión de la lectura
Las ondulaciones de la pista crean confusión
Destacan: Pumatrón, Dr. Gang, Smith Fusión, Dragon, Jools

## Slide 13: Mención especial al robot con más desarrollo: jools

## Slide 14: Víctimas darwinianas de la selección natural
Víctimas:
  Robots grandes y pesados
  Ruedas grandes
  Tracción ackerman
  Ruedas locas
  Sensores de línea digitales
  Tristemente, casi todo microcontrolador que no sea Arduino
Vencedores:
  PCBs y chasis autosoportados
  Robots alargados
  Ruedas pequeñas de espuma
  Tracción diferencial
  Sensores de línea analógicos
  Baterías lipo
  Arduino

## Slide 15: aún por escribir. Ideas locas para un futuro incierto
7ª etapa (2018-…):
  Open RoboSports. Competiciones de velocistas y kits abiertos
    Estandarización de normativas
    Sistema de cronometraje automático
  Turbinas: aumentar la adherencia
    Chasis rígidos de PCB o fibra de carbono
    Fuerza en motores. Pruebas con brushless y motores slot
  Sistemas de visión: ver a distancia, acortar el morro
    Necesidad de potencia de cálculo -> FPGA’s
  Memorizar circuito: reconocimiento automático, reto complicado

## Slide 16: REFERENCIAS
Referencias de GitHub
  Rubén Espino: Resaj
  Pumatrón V1
  Speed Demon
  Cyclops-Project
  Basic circuit maker
  Circuit maker
  Temporizador
  Control de tiempos
Open RoboSports
Facebook
  @pumaprideteam
Twitter
  Rubén Espino: @RugidoDePuma
  Javier Baliñas: @supernudo
  Javier Isabel: @JavierIH
  Alejandra Guardo: @AlejandraSaku

## Slide 17
GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN 