## Slide 1: IDEAS PARA PROGRAMAR UN ROBOT RASTREADOR SIN MORIR EN EL INTENTO
Rubén Espino San José

## Slide 2: LA PRUEBA DE RASTREADORES
Circuito: línea negra sobre fondo blanco, con curvas cerradas e incluso poligonales, bifurcaciones y marcas de giro
Objetivos:
  Recorrer el circuito en el menor tiempo posible
  Escogiendo los caminos correctos

## Slide 3: Pautas generales
Morro ancho y con muchos sensores para leer las marcas de giro
Morro curvado para evitar “engaños” en los ángulos rectos
Separación de sensores máxima de 1 cm para diferenciar marcas de giro
Cyclops-Project
  Robot Open Source
  Reto: programación del
  algoritmo de rastreadores

## Slide 4: Objetivos iniciales
Conseguir que el robot siga la línea con el algoritmo PID
Calibrar el PID con amortiguamiento crítico para que el robot vaya lo más centrado posible y que no pierda las marcas de giro

## Slide 5: el reto - parte 1
Detectar las diferentes líneas
  Lectura analógica de sensores (0-1023 para ADC de 10 bits)
  Calibrado inicial en estático para calcular umbrales de cada sensor
  Al correr, digitalizar según umbrales
Chart: Calibración típica
Mínimo | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Umbral | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Máximo | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900
Sensor | 100 | 100 | 200 | 500 | 900 | 900 | 600 | 300 | 200 | 100 | 100

## Slide 6: el reto – parte 2
Asignar las líneas
  Comparar líneas entre los instantes actual y anterior
  Puede ser:
    Camino
    Marca de giro
Supongamos robot con 10 sensores
Ejemplo:
Instante inicial: la línea a seguir está centrada
Instante 1: estamos siguiendo la línea en 4-5
Instante 2: líneas en 1-2 y 4-5
  Calculamos cuál es la más cercana a la del instante anterior (la 4-5)
  Determinamos que la línea 1-2 es una posible marca de giro a izquierdas

## Slide 7: el reto – parte 3
Toma de decisiones: máquina de estados
  Estados principales: RASTREAR, MARCA_DE_GIRO, BIFURCACION
  Múltiples cambios de estado:

## Slide 8: Caso práctico básico
Caso básico
  Una marca de giro
  Dos posibles caminos
En giro a derechas:
  Borrar a partir del segundo sensor en negro desde la derecha

## Slide 9: Caso práctico básico 2
Caso básico
  Una marca de giro
  Dos posibles caminos
En giro a izquierdas:
  Borrar a partir del segundo sensor en negro desde la izquierda

## Slide 10: Caso práctico con 3 caminos
Caso avanzado
  Hasta dos marcas de giro
  Tres posibles caminos
Con una marca
  Igual que casos anteriores
Con dos marcas:
  Continuar recto
  Ignorar sensores laterales en la bifurcación ¡¡sean cuales sean sus valores!!

## Slide 11: Caso práctico complejo
Caso complejo
  Está fuera de normativa
  Se pone marca de giro por sea caso
  ¡¡El camino cerrado puede llevar a engaño y pensar que es marca de giro!!
Si dos líneas se juntan
  Ignorar marca de giro

## Slide 12: Otros Posibles casos
Bifurcaciones con o sin ángulos poligonales
Bifurcaciones en curva
Curva poligonal entre marca de giro y bifurcación (puede llevar a confusión)
...

## Slide 13: efectos del ruido en los sensores
Caso con ruido
  Cambios de estado indeseados
  Se equivoca con el giro
  Toma el camino incorrecto
Chart: Valor del sensor y umbral típico
Sensor | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 400 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Umbral | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500

## Slide 14: efectos del ruido en los sensores
Solución: histéresis en los sensores
  En realidad es jugar con dos umbrales
  Sólo cambia de estado si sobrepasa los dos umbrales
Chart: Valor del sensor y umbrales para histéresis
Sensor | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 400 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Umbral superior | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700
Umbral inferior | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
Chart: Digitalización del sensor
Sin histéresis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Con histéresis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 15: Otros efectos indeseados
Otros problemas
  Baches, variación de contraste de la línea, variación de luminosidad…
Necesidad de recalibrar continuamente
Solución: calibración dinámica
  Comparar máximos y mínimos de todos los sensores en un instante
  Escalado de todos los sensores en función de la desviación media

## Slide 16: REFERENCIAS
Referencias de GitHub
  Rubén Espino: Resaj
  Cyclops-Project
Charla PIDs en Malakabot 2017
Open RoboSports
Facebook
  @pumaprideteam
Twitter
  Rubén Espino: @RugidoDePuma
  Javier Baliñas: @supernudo
  Javier Isabel: @JavierIH
  Alejandra Guardo: @AlejandraSaku

## Slide 17
GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN 